项目库编号：tc2024095

恰夏镇五星社区恰合吉村安全饮水巩固提升项目实施方案

项目名称：恰夏镇五星社区恰合吉村安全饮水巩固提升项目

项目主管单位：塔城市乡村振兴局

项目实施单位：恰夏镇人民政府

编制时间：2023年12月

目录

1.基本情况	1

2.项目立项情况	3

3.施工设计	5

4.投资概算和资金筹措	14

5.项目实施保障措施	18

6.项目实施进度	20

7.项目绩效目标及效益分析	23

8.风险分析	26

# 1.基本情况

## 1.1项目库编号

## tc2024095

## 1.2项目名称

## 恰夏镇五星社区恰合吉村安全饮水巩固提升项目

## 1.3项目主管单位

## 塔城市乡村振兴领导小组办公室

## 1.4项目实施单位

塔城市恰夏镇人民政府

## 1.5项目建设性质

## 新建

## 1.6项目类别

基础设施

## 1.7 项目建设内容

## 改造配水管长度为16300米；De200管道4000米、De160管道1800米、De63管道4500米，DN1200的砖砌阀门井个数为100个。

## 1.8 项目建设期限

该项目若被列入2024年拟实施乡村振兴项目计划，计划2024年4月启动项目前期（测绘、设计、招标等）；资金到位后立即启动实施，建设周期为7个月，原则上当年项目当年完工，具体实施时间以实际情况为准。

## 1.9项目建设地点及基本情况

项目建设地点为：塔城市恰夏镇五星社区恰合吉村

## 1.9.1塔城市恰夏镇概况

## 位于塔城市以东，距市区39公里。边境线长7公里，边防派出所管辖村队17个、抵边村队1个。辖区总面积432平方公里，有耕地面积38.8万亩，人均占有耕地为25亩；草场面积28万亩。有17个行政村，7个村民小组。共有4268户13214人，有汉族、哈萨克族、回族、达斡尔族、锡伯族、维吾尔族、蒙古族7个民族组成，其中：汉族占42.32%、哈萨克族占35.81%、回族占18.77%、达斡尔族占1.33%、锡伯族占0.78%、维吾尔族占0.53%、蒙古族占0.46%。

有22个党支部（村队党支部17个，机关企事业单位党支部5个），党员641名，正式党员600，预备41，农村农牧民党员509名；少数民族党员250名，妇女党员168名，积极分子134。农村“四老”人员93名（老党员52名、老干部17名、老模范2名、老军人22名）。有站所15个（不含垂管、不含学校卫生院），干部职工75名，其中国家干部72名，工勤人员3名。有村干部92名，其中大学生村官（天池计划人员）4名。有村民小组长7名。有治保主任17名，民警14名，护边员110名，十户长120名。有宗教场所6个，其中清真寺5教堂1个（教职人员9人、信教群众1020人）。驻辖区单位4个，门面店铺95家，出租房屋15间，流动人口1255人。有农民专业合作社15个，乡镇场办公场所建筑面积23499.85平方米。2018年人均收入1.75万元，建档立卡贫困村1个（已退出1个），辖区登记在册贫困户195户642人。2018年度选派“访惠聚”驻村工作队17个，共83人。2015年荣获地区级民族团结模范单位称号；2016年荣获塔城市骏马奖。集体经济收入2.06亿元。

## 1.10项目实施方式

## 通过招标办对项目进行公开招标。

# 2.项目立项情况

## 2.1项目建设依据

依据《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》、《全国乡村产业发展规划（2020－2025年）》、《全国乡村重点产业指导目录（2021年版）》、《全国农业现代化规划(2016—2020年)》、中共中央国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1号）、《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发[2020]30号）等相关文件，按照县乡村振兴局领导小组批复文件进行实施。

## 2.2立项批复的建设内容及规模

## 改造配水管长度为16300米；De200管道4000米、De160管道1800米、De63管道4500米，DN1200的砖砌阀门井个数为100个。

## 2.3项目建设的必要性和可行性

## 恰夏镇五星社区恰合吉村自来水管网因长期失修，供水管网系统存在管道老化、破损严重，导致泡沫滴漏严重，输水能力不足，水资源浪费现象比较严重，居民饮水安全问题突出，严重影响居民生产生活，生活水平难以提高，当务之急必须尽快实施恰夏镇五星社区恰合吉村安全饮水巩固提升项目。该项目实施后，通过科学合理布局、使用优质管材，以达到改善供水水质、提高供水压力、节约水资源、确保用水安全运行，提高供水安全卫生,保障居民用水安全。促进恰夏镇经济繁荣和社会发展，为加快建设社会主义新农村全面建设小康社会奠定坚实的基础。

因此恰夏镇五星社区恰合吉村安全饮水巩固提升项目是可行的也是必要的。

## 2.4综合条件评价

项目区规划实现后，当地水、土资源可得到充分利用，当地人民生活水平大幅度提高。土地资源的合理利用，使生态系统步入良性循环发展轨道，为发展生态农牧业创造良好条件。

该项目社会效益明显，建设规模、规划设计、工程施工等各方面安排合理。

# 3.施工设计

## 3.1技术依据

1、中共中央办公厅、国务院办公厅《农村人居环境整治三年

行动方案》；

2、《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；

3、《塔城市国民经济和社会发展“十三五”规划》；

4、恰夏镇项目村村庄规划

5、《室外给水设计规范》GB50013-2018；

6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2016；

7、《城镇道路工程施工验收规范》CJJ1-2016；

8、《室外给水管道附属构筑物》新12S8；

## 3.2技术方案

## 3.2.1、供水管线管材比选

管材的发展已有多年的历史，各种管材均有其不同的应用领域及适用范围，本阶段初步选用的管材有PVC-M管、PVC-U管、PE管。现分述如下：

（一）PVC-M管

该管材通过对原材料的改性，在保持PVC材料高强度特性的同时增强了材料的延展性和抗开裂性，具有更良好的韧性和高承压能力，采用无铅配方和先进的加工工艺挤出成型的具有高抗冲击性能的新型管道。

该管材有优异的韧性和抗冲击性能。与同规格的普通PVC-U管材相比，抗冲击性能显著提高，能更有效地抵抗点荷载和地基不均匀沉降。重量更轻，更便于安装。与同规格同压力等级的普通PVC-U管 相比，产品壁厚更薄，更方便搬运、安装、运输和维修。抗水锤能力提高。可以有效地抵抗水锤，杜绝管线在运营过程中的破坏。耐环境开裂的性能提高。有效抵抗安装和运输过程中对管材的外力冲击。耐化学腐蚀性能强。管材具有较强的耐化学腐蚀性，可用于任何适用于普通PVC-U管道的场合。

（二）PVC-U管

该管材有重量轻，搬运装卸便利，施工方便，降低施工费用特点。管材采用柔性连接，胶圈密封，安装简便，节省费用。管材内外壁光滑，不宜结垢，节省输水动力费。具有良好的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀。使用中不会出现点蚀现象。对水质无污染，符合饮水卫生标准。机械强度高，正常工作压力下，使用寿命可达50年。但管材较脆，容易变形，韧性和抗冲击性能较差。

（三）PE管

PE管有卓越的耐腐蚀性能，可耐多种化学介质的腐蚀，无电化学腐蚀内壁光滑，摩擦系数极低，介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。PE管道可安装在潮湿等腐蚀的环境下。长久的使用寿命，在正常条件下，最少寿命达50年。PE管道良好的柔韧性使管道可以轻易地沿着管沟地势安放、容易避开敷设过程中的障碍物，PE管道有较高的抗冲击性。PE管采用电熔焊接和热熔对接、热熔插接技术使接口强度高于管材本体，保证了接口的安全可靠，熔接缝不会由于土壤移动或动载荷的作用而断开。PE管道质量轻，具有便于运输安装的特性。管道质轻，运输便捷，最大内径DN1000mm，且造价较高。

各种管材比选见下表：

| 表1-2 管材比选表 |
| --- |
| 项 目 | PVC-U管 | PVC-M管 | PE管 |
| 材料 |  | 该管材通过对原材料的改性，在保持PVC材料高强度特性的同时增强了材料的延展性和抗开裂性，具有更良好的韧性和高承压能力，采用无铅配方和先进的加工工艺挤出成型的具有高抗冲击性能的新型管道。 | PE（聚乙烯）给水管采用进口PE80及PE100原材料，按照GB/TI3663标准制造。产品具有良好的可焊接性、抗环境应力开裂性和抗快速开裂性，其性能达到了国际标准和国家标准的要求。 |
| 使用期 | 设计寿命50年 | 设计寿命50年 | 设计寿命50年 |
| 水力学性能及对输水水质的影响 | 无毒卫生，对水质无污染，符合饮水卫生标准。 | 无毒卫生，对水质无污染，符合饮水卫生 | 内壁光滑，摩擦系数极低，介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。 卫生性好，安全环保。 PE管无毒，不含重金属添加剂，不结垢，不滋生细菌，解决了饮用水的二次污染. |
| 变形及抗外压 | 管材为柔性管，不会产生纵向变形，抗外压强度小。 | 管材为柔性管，不会产生纵向变形，抗外压强度小。 | 管材为柔性管，不会产生纵向变形，抗外压强度小。 |
| 自重 | 管道质轻，运输便捷。 | 管道质轻，运输便捷。 | 管道质轻，运输便捷。 |
| 抗冲击力 | 自重较轻，抗冲击能力差 | 优异的韧性和抗冲性能，与同规格的普通PVC-U相比，抗冲性能好。 | 较好的耐冲击性，PE管韧性好，抗冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂，耐强震、扭曲。 |
| 维护条件 | 自重较轻，维护较简单 | 自重较轻，维护较简单 | 管道质轻，维护较简单。 |
| 施工条件 | 易安装，采用柔性连接，胶圈封闭，安装简便，节省费用。管底需铺设20cm细土垫层，管材周围回填300mm的原状细粒土。 | 重量更轻，更便于安装。管底需铺设20cm细土垫层，管材周围回填300mm的原状细粒土 | 焊接工艺简单，施工方便. 多特的电熔焊接和热熔对接、热熔插接技术使接口强度高于管材本体，保证了接口的安全可靠，熔接缝不会由于土壤移动或动载荷的作用而断开。管底需铺设20cm细土垫层，管材周围回填300mm的原状细粒土。 |
| 抗腐蚀性 | 具有良好的耐腐蚀性能， | 具有良好的耐腐蚀性能，可用于任何适用于普通PVC-U管的场合。 | 卓越的耐腐蚀性能，可耐多种化学介质的腐蚀，无电化学腐蚀。 |
| 规格 | DN90mm | DN90mm | DN90mm |
| 造价(元/m) | 15 | 26 | 35.28 |

经综合分析，PVC-U管、PVC-M管、PE管这三种管材均有建设条件，考虑到PVC-M管良好的韧性和高承压能力，产品壁厚更薄，更方便搬运、安装、运输和维修等优点，且造价较低等特点，本阶段推荐PE管材。

## 3.2.2、用水量的计算

通过恰夏镇五星社区恰合吉村安全饮水巩固提升项目的建设，解决恰夏镇五星社区恰合吉村538人及牲畜2409头（只）的饮水问题。供水工程水源采用地下水，用水量计算包括：生活用水量、牲畜用水量、乡镇企业用水量、管网漏失水量、水厂自用水量和未预见水量。塔城市恰夏镇五星社区恰合吉村人、畜统计表见下表2-1：

| 表2-1 恰夏镇五星社区恰合吉村人畜表 |
| --- |
| 村名 | 现状年 | 水平年 |
|  | 总人口(人) | 牲畜(只) | 总人口(人) | 牲畜(只) |
| 恰合吉村 | 538 | 2409 | 673 | 3753 |
| 合计 | 538 | 2409 | 673 | 3753 |

1）生活用水量计算

根据农村经济条件、发展水平、给水系统的使用寿命等因素，设计年限选用15年。现状年2023年，设计水平年2024年。

人口自然增长率根据县计划生育办公室提供的数据，采用15‰。

（一）规划用水人口数

用水人口依据下列公式计算：

P＝Ｐ0（１＋a）n

＝538（１＋0.015）15

＝673人

式中：P—设计年限末用水人口数,即规划人口数;

Ｐ0—设计当年用水人口数;

a—年人口自然增长率, a=15‰;

n—设计年限, n=15年.

（二）生活用水量

该项工程生活用水量按室内有给水龙头，但无卫生设备考虑。故最高每人每日需生活用水量标准取q1=60升/人-日。采用下式计算生活用水量：

Ｑ1=Р×q1/1000

= 673×60/1000

=40.35m3/ d

式中  Ｑ1—最高一日生活用水量（m3/ d）；

Р—规划人口数；

q1—最高每人每日生活用水量标准，取60升/人-日。

2）牲畜用水量计算

牲畜增长率按畜牧局提供的年递增3%计算。

一、规划用水牲畜头数

采用下式计算：

Χ =Χ0（1+a牲）15

=2409（1+0.03）15

=3753头(只)

式中：Χ—设计年限末规划用水牲畜头数（标准头）；

Χ0—设计时现状牲畜数（标准头）；

a牲—年牲畜平均增长率，取a=3%；

n—设计年限，n=15年。

二、牲畜用水量计算

牲畜用水量定额取q2=10升/头-日进行用水量计算，计算公式为：

Ｑ2=Χq2/1000

=3753×10/1000

=37.53m3/日

式中：Ｑ2—最高日牲畜用水量（m3/日）；

Χ—规划用水牲畜数（标准头）；

q2—牲畜用水量定额，取q2=10升/头-日。

3）乡镇企业用水量

本工程规划项目区无乡镇企业，故不计算乡镇企业用水量。

4）管网漏失水量

管网漏失水量取最高日生活用水量、牲畜用水量之和的10%计算，即：

Q4 = (Q1 + Q2)×10%

=（40.35+37.53）×10%

= 7.78m3/ d

式中Ｑ4—管网漏失水量（m3/ d）；

Ｑ1—最高日生活用水量（m3/ d）；

Ｑ2—最高日牲畜用水量（m3/ d）；

5）未预见水量

未预见水量取最高日生活用水量、牲畜用水量之和的15%计算，即：

Q5 = (Q1 + Q2)×15%

=（40.35+37.53）×15%

=11.68m3/ d

式中：Q5——未预见水量（m3/d）

6）水厂自用量

水厂无反冲洗设施，故不计算水厂自用量。

7）水厂总供水量

水厂总供水量即水厂建成投产后所能提供的最大供水量，为生活用水量Q1、牲畜用水量Q2、管网漏失水量Q4及未预见水量Q5之和。

Ｑ=Ｑ1+Ｑ2 +Ｑ4+ Q5

Ｑ= 40.35+37.53+7.78+11.68

=97（m3/d）

式中：Q—水厂总供水量（m3/d）

水厂总供水量为97.3m3／d

8）给水系统各组成部分计算水量

（1）输水管道及净化构筑物的计算水量：

Q取=(Q+Q7)/T

式中：Q取——取水泵房的计算水量（m3/d）

Q—水厂总供水量（m3/d）；

Q7—水厂自用水量（m3/d），本次设计取0；

T—水厂工作时间，取24时

则：Q取=(Q+Q7)/T

= 97.3/24 =4.05m3/h =1.12L/S

（2）配水管网的计算水量：

由于送水泵房及配水管网的工作与用户的用水情况直接关联,所以其供水能力必须满足用户最高时用水要求，计算公式如下:

Ｑ送=Ｑ×K时/24

式中：Ｑ送—送水井房的计算水量（m3/d）

Ｑ—水厂总供水量（m3/d）

K时—时变化系数，按用水人口及供水方式选用,采用K时=3.7。

则：Ｑ送=97.3/24×2.0

=8.1m3/h

=2.25L/S

具体计算见《规划年用水量计算表》：

| 表6-2 规划年用水量计算表 |
| --- |
| 序号 | 用水项目 | 规模 | 用水标准 | 用水量m3/天 |
| 1 | 生活用水量 | 673 | 60升/人.天 | 40.35 |
| 2 | 牲畜用水量 | 3753 | 10升/只.天 | 37.53 |
| 3 | 二项合计 |  |  | 77.8 |
| 4 | 管网损失水量 |  | 10% | 7.78 |
| 5 | 未预见水量 |  | 15% | 11.68 |
| 6 | 水厂总供水量 |  |  | 97.3 |
| 7 | 输水管道计算m3/h |  |  | 4.05 |
| 8 | 配水管道计算m3/h |  |  | 8.1 |

## 3.2.3、管线纵断面设计

配水管道纵断面设计要保证设计输水能力、水流安全通畅、施工运用和管理方便等。纵坡应尽量接近自然地面线，少出现倒坡，不出现填方，减少大挖方，保证管沟开挖深度满足防冻要求。

本设计管道横断面均为梯形，底宽为管径+两侧30cm工作面，开挖边坡为1:0.33。管道底部回填20cm厚细土垫层，细土粒径小于20mm，细土来源是砂砾料就近筛分料。管材周围以上30cm采用细土回填，细土粒径小于20mm，细土来源是砂砾料就近筛分料。细土以上采用砂砾石就近回。管材采用PE100级管。

管道覆盖层最小深度为1.8m。考虑到当地最大冻土深1.6m，根据当地已建工程实例，为了工程安全加大20cm覆盖层厚度，因此本工程管道上覆土厚度为1.8~3.0m。

## 3.2.4、管线建筑物

管线建筑物包括：检查井、补排气井。管线建筑物87座，其中检查井27座、水表井60座。

管线建筑物统计见下表4-1：

表4-1                  管线建筑物统计表

| 序号 | 名称 | 座 | 内径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查井 | 27 | 1.4m |
| 2 | 水表井 | 60 | 1.4m |

1） 检查井

根据《城镇供水长距离输水管（渠）工程技术规范》CECS193:2005规定，在一定长度的输水管道中应设置检查井。

根据此原则本工程管道沿线共设置27座。检查井选用砖砌检查井，内径1.4m，MU10水泥砂浆砌MU20水泥混凝土砖，井内设工作闸阀，阀门直径根据管线管径确定。井上盖板厚15cm，盖板沿内壁设φ80cm进人孔。水表井井室做法同检查井。

# 4.投资概算和资金筹措

## 4.1项目总投资

1、投资估算依据

（1）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（2）《投资项目可行性研究指南》[计办投资（2002）15号]

（3）《基本建设财务管理规定》[财建（2002）394号]

（4）项目单位提供的有关资料

2、投资估算内容

建安成本包括室外工程配套成本。

室外工程包含桥涵等。

3、工程建设其他费用

（1）建设单位管理费：依据《财政部关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建[2016]504号），按项目总投资分档计算；

（2）建设项目前期工作咨询费：依据发改价格〔2015〕299号文及建设项目前期工作咨询费按国家计委计价格〔1999〕1283号文计算，按项目总投资分档收费标准计算；

（3）工程勘测费：依据发改价格〔2015〕299号文及《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号），按工程费用的投资额计算；

（4）工程设计费：依据发改价格〔2015〕299号文及《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号），按工程费用的投资额计算；

（5）工程造价咨询费：依据新疆维吾尔自治区发改委下发的有关指导性收费标准和现行项目造价全过程管理需要进行估算；

（6）施工图审查费：依据新发改医价[2012]830号文件计算；

（7）建设工程监理费：依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号），按工程费用的投资额计算；

（8）环境影响咨询费：依据按发改价格〔2015〕299 号文及国家发改委“国家发展改革委关于降低部分建设项收费标准规范收费行为等有关问题的通知”发改价格〔2002〕125号文计算；

（9）招投标服务费：按发改价格〔2015〕299 号文及国家发改委“国家发展改革委关于降低部分建设项收费标准规范收费行为等有关问题的通知”发改价格〔2011〕534号文计算。

4、预备费

（1）基本预备费。按建安工程费用和工程建设其他费用合计的4％计取。

（2）涨价预备费。本项目中暂不考虑。

5、工程建设投资估算

本项目总投资为330万元，其中工程费323.4万元、工程建设及其他费用6.6万元.

## 4.2资金筹措

资金来源：总投资330万元，其中自治区衔接资金330万元。

| 恰夏镇五星社区恰合吉村安全饮水巩固提升项目概算表 |
| --- |
| 序号 | 工程项目或费用名称 | 概算价值（万元） | 总值 | 技术经济指标 | 占总投资比例(﹪) |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | （万元） | 数量 | 单位 | 单位价值（元） |  |
| Ⅰ | 管网工程 |  |  |  |  | 131.28 |  |  |  | 39.78% |
| 1 | 给水管网（DN200） | 48.39 |  |  |  | 48.39 | 1613.00 | m | 300.00 |  |
| 2 | 给水管网（DN110） | 14.14 |  |  |  | 14.14 | 832.00 | m | 170.00 |  |
| 3 | 给水管网（DN90） | 2.86 |  |  |  | 2.86 | 238.00 | m | 120.00 |  |
| 4 | 给水管网（DN75） | 2.51 |  |  |  | 2.51 | 251.00 | m | 100.00 |  |
| 5 | 给水管网（DN63） | 32.48 |  |  |  | 32.48 | 4330.00 | m | 75.00 |  |
|  | 给水管网（DN25） | 30.90 |  |  |  | 30.90 | 10300.00 | m | 30.00 |  |
| Ⅱ | 阀门井工程 |  |  |  |  | 53.80 |  |  |  | 16.30% |
| 1 | 阀门井 | 13.50 |  |  |  | 13.50 | 27.00 | 座 | 5000.00 |  |
| 2 | 水表井 | 30.00 |  |  |  | 30.00 | 60.00 | 座 | 5000.00 |  |
| 3 | 水表 | 10.30 |  |  |  | 10.30 | 206.00 | 个 | 500.00 |  |
| Ⅲ | 土方工程 |  |  |  |  | 96.91 |  |  |  | 29.37% |
| 1 | 挖方 |  | 29.07 |  |  | 29.07 | 19381.00 | m³ | 15.00 |  |
| 2 | 填方 |  | 67.83 |  |  | 67.83 | 19381.00 | m³ | 35.00 |  |
| IV | 另行工程 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 4.55% |
| 1 | 拆除沥青路面 |  |  | 2.25 |  | 2.25 | 1500.00 | ㎡ | 15.00 |  |
| 2 | 恢复沥青路面 |  |  | 12.75 |  | 12.75 | 1500.00 | ㎡ | 85.00 |  |
| V | 其它费用合计 |  |  |  |  | 17.22 |  |  |  | 5.22% |
| 1 | 工程设计费 |  |  |  | 5.94 | 5.94 | 296.98 | 2.00% |  |  |
| 2 | 工程勘察费 |  |  |  | 2.08 | 2.08 | 296.98 | 0.70% |  |  |
| 3 | 工程监理费 |  |  |  | 5.94 | 5.94 | 296.98 | 2.00% |  |  |
| 4 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 0.89 | 0.89 | 296.98 | 0.30% |  |  |
| 5 | 招投标代理费 |  |  |  | 2.38 | 2.38 | 296.98 | 0.80% |  |  |
| VI | 不可预见费 |  |  |  | 15.79 | 15.79 | 314.20 | 5.00% |  | 4.78% |
|  | Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+VI | 185.08 | 96.91 | 15.00 | 33.02 | 330.00 |  |  |  | 100.00% |
| VII | 建设项目总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+VI） | 330.00 |  |  |  | 100.00% |
| 注：本投资概算未包括土地使用费、私有财产收购费及部分不可预见的其他费用，不可作为准确投资依据，仅供建设单位参考。 |

## 4.3资金使用和管理

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农[2021]19号）和《关于印发《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（财农〔2021〕122号）精神以及根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）要求：属于政府采购管理范围的项目,执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理,落实绩效管理要求,全面推行公开公示制度,加快预算执行,提高资金使用效益。

# 5.项目实施保障措施

## 5.1组织领导机构

项目主管单位为塔城市乡村振兴领导小组办公室；

项目实施单位为塔城市恰夏镇人民政府，为确保项目顺利实施，成立了项目实施领导小组：

领导小组下设办公室，办公室设在乡项目办公室，办公室主任由朱雪飞同志兼任。

5.2技术保障措施

坚持规划引领。切实加强行业的规划指导，紧扣产业项目助力乡村振兴，科学编制计划，逐条逐项明确建设标准、实施步骤和保障措施，确保项目实施的可行性和操作性，把资金精准配置到位，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

项目建设管理将严格贯彻落实国家、自治区有关政策和规定，认真贯彻项目管理“五制”（项目法人制、招投标制、合同管理制、质量监理制、质量终身责任制）。

（1）项目法人责任制

项目实施期间，根据项目建设进度，制定详细实施计划，落实工程项目的施工单位，开工与完成时间，进行质量监督，制定验收办法及相应配套措施，使项目有序展开。

（2）工程终身负责制

对工程建设、项目法人及设计、施工、监理、质量监督、竣工验收等各方主体，分别建立责任人档案，如工程建设期间发生责任人变动，及时进行工序签证，办理责任人变更手续，让工程质量责任档案与责任人相伴终生，从源头上建立确保建设质量的安全保障体系。

（3）工程招投标制

实行公开招标。施工单位必须具有相应资质，严禁搞“人情招标”和“买卖发包”，杜绝工程转包。

（4）合同管理制

做好项目的勘察和设计。按要求办理立项及有关报建手续，并委托具有相应资质的单位进行地质勘察和工程设计。杜绝“三边”工程，严格执行基本建设程序。

（5）工程监理制

搞好工程监理和监督。选择具有相应资质的监理机构，按照建设监理细则进行全过程建设监理，严格检查建筑材料质量、施工工艺、施工进度、施工质量等各个环节。加强监督杜绝出现重大安全事故和工程质量问题。

## 5.3项目管理、监督检查制度

建设单位是资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责乡村振兴资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作；项目实施单位应对领导小组组长负责，统筹抓好项目实施前的项目申报、公示、实施中的招投标、项目实施质量，实施后的竣工决算，资产移交，管护，效益发挥等情况进行全过程监管负责。为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确该项目组织领导各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全乡村振兴资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障乡村振兴资产安全有效。

## 5.4验收管理

坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。由项目实施单位自验、五方主体初验，县乡村振兴局领导小组协调各项目主管单位、涉及乡村开展终验的方式进行。

# 6.项目实施进度

## 6.1项目实施进度计划

根据项目的建设内容，前期工作完成的时间，建设规模、施工条件，考虑资金到位、建设配套条件落实以及气候等综合因素安排实施进度，计划建设期为7个月。

项目严格按照国家有关项目程序进行，待可行性研究报告批准后，积极进行设备考查调研工作，收集有关资料，立即进行初步设计， 初步设计审批后开始设备定货和施工图设计。项目实施进度包括以下四个阶段：

1、准备工作

编制可行性研究报告及评估、论证、融资、准备设计资料等。

2、勘察设计

场地的测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。

3、施工

设备采购，土建施工、设备安装与调试等。

竣工验收、交付使用等

项目进度表

| 日期 项目 | 2024 |
| --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 项目立项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质勘探及设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程招标，确定施工、监理等单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查验收并投入使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.2招标方案

1、招标依据

本可研依据国家发展改革委印发《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）中的有关内容和要求，结合本工程特点和资金来源，为满足城市道路安全性和可靠性要求，确保工程高质量、高标准的建设完成，本工程从实际需要出发，通过招标选用质量好，技术先进的产品，保证工程质量。

2、招标范围

根据《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）文件要求，勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到标准的，必须招标：

(一)施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

(二)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

(三)勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在100万元人民币以上。

3、招标组织形式

招标组织形式委托招标。

4、招标方式

招标组织方式为公开招标。

5、招标基本情况

本工程招标的基本情况详见《招标基本情况表》

| 建设项 目名称 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 估算 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |
| 测绘 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |

## 6.3项目公告公示

按事前、事中、事后的方式全方位开展项目公告公示，在项目申报时进行公示，在项目招标及中标后进行公示，在项目完工后进行竣工决算公示，到年底对本单位实施的所有项目进行公告，以上公示公告方式采取公示栏张贴公示、网站公示等方式开展。

# 7.项目绩效目标及效益分析

## 7.1年度目标

### 7.1.1项目覆盖情况

恰夏镇五星社区恰合吉村安全饮水巩固提升项目，覆盖恰合吉村全村人口538人居民村民生活生产环境，按照项目效益分析，通过科学合理布局、使用优质管材，以达到改善供水水质、提高供水压力、节约水资源、确保用水安全运行，提高供水安全卫生,保障居民用水安全。

## 7.2经济效益

### 7.2.1直接效益

项目建成后，极大改善恰合吉村居民用水安全运行，提高供水安全卫生,保障居民用水安全。

## 7.3社会效益

生活型基础设施主要服务于农民生活，可以改善当前农村居住环境，可以改善恰合吉村居民用水安全，还可以提升农民生活质量。

项目建成后：（1）本项目通过科学合理布局、使用优质管材，以达到改善供水水质、提高供水压力、节约水资源、确保用水安全运行，提高供水安全卫生,保障居民用水安全。（2）本项目建设将会增加当地居民就业机会，提高群众生活质量和水平，带动当地人文氛围的活跃，提升当地居民幸福感，有利于各族群众安居乐业，符合稳疆安疆的战略要求。

## 7.4生态效益

人居环境整治工程等市政基础设施工程的实施，将大大完善加城镇的配套设施，保护居民的身体健康，对乡镇周边资源的科学开发利用，保护了土壤和地表水的水质，切断了疾病传播的途径，改善了农村卫生环境条件，缓解了农村民生设施短缺问题。

总之，项目建设对构建和谐社会，实现共同富裕具有极大的促进作用，对维护边疆地区及少数民族聚居区的社会稳定具有重大战略意义。

## 7.5可持续性影响

2023年乡村振兴实施方案为认真贯彻落实上级关于乡村振兴战略的总体部署，扎实推进恰夏镇乡村振兴战略的实施，按照自治区党委、自治区政府对乡村振兴战略先进示范村的评定要求，结合村实际情况，特制定本方案。

第一，有助于促进当地农村经济发展。加快农村基础设施建设有助于农村向前发展，对农业经济发展具有显著推动效应。

第二，有助于促进农民增收。在我国三农问题之中，农民增收问题是重中之重问题，通过加快农村基础设施建设可以为农民增收创造良好条件。除此之外，由于当前我国人均耕地较少，土地给农民所带来的收益非常有限，这也是影响农民增收的一个重要原因。通过加强基础设施建设有助于不断提升农民增收能力，使农民的增收渠道逐步增加。

第三，有助于促进农村现代化。任何一项经济要实现增长都离不开协调发展，当城镇化在达到一定程度之后必然会反哺农村，良好的农村基础设施建设也体现了当前我国文明向农村不断拓展。通过良好农村基础设施建设有助于进一步加快农村现代化，有助于缩小城乡差距，有助于使广大农民更好的分享发展经济成果。

# 8.风险分析

## 8.1影响项目风险因素

1.业主方自身管理风险

在项目实施阶段，从业主方考虑，要注意防范人为风险、经济风险、自然风险这三大自身风险：

人为风险表现为不懂得基建程序，不遵循客观规律，导致决策偏差，行为不规范，对监理认识上的缺陷带来诸多问题等；

项目经济风险表现为工程资金不到位，资金使用效率较低，经济环境、通货膨胀导致物价变动等；

自然风险表现为工程所在地客观存在意外情况。

2.项目建设参与单位诚信风险分析

在项目建设过程中，政府以及委托的项目管理公司要与设计单位、监理单位、总承包商、材料设备供应商等多个单位进行合作，合作过程中面临参建单位诚信风险，表现为：

（1）项目设计单位在设计中指定所需材料，设备，变相增加投资成本；设计单位设计中不优化设计，设计过于保守，导致增加投资成本；

（2）监理单位对项目监督不力，管理不善，控制不严；监理单位与承包商、材料供应商进行相互串通，蒙骗业主；监理单位聘用的临时人员业务水平差，工作缺乏主动性等；

（3）总承包商是挂靠资质，名不副实；对项目往往进行层层分包或者转包，资金稍有拖欠，就停工；

（4）材料设备供货商货物以假乱真，以次充好；对设备关键部位进行更换，降低造价，失去诚信。

3.商务合同风险分析

合同是业主与各参建单位签订的双方权利与义务关系的协议，是为顺利完成一个项目的有效保障，但是，其操作过程存在着各种各样的风险：

一是在对特殊工程进行指令分包时，指令分包单位只跟业主方签订合同，没有和总承包商签订合同，导致项目在施工过程中容易产生扯皮推诿风险；二是合同主体资格前后不一致，招标时以总公司名义投标，而签订合同时是其下属公司签订；三是合同中对结算方式、增减项的执行单价约定不明显。

4.项目资金、质量和进度风险分析

项目在实施阶段，要预防资金、质量、进度三大风险，其中：资金风险表现为政府划拨资金不到位，资金被业主方截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等；质量风险表现为施工工艺不合格导致工程质量问题，施工方偷工减料，材料不合格导致质量问题等；进度风险表现施工方没有按时完成预期进度，项目不能按时投入使用等。

5.安全风险分析

项目实施阶段，高处作业、地质条件、环境因素、设备条件以及成品材料条件等五大因素都有可能造成安全事故，这是施工生产的固有安全因素，其中最重要的一个安全因素就是“人”，安全意识淡薄。

## 8.2风险防控措施

1.业主方自身管理风险防范对策

业主方自身的风险是滋生其他风险的基础，只有比较客观的认识自身的风险，才能防范其他风险的产生，防范自身风险对策，建议如下：

（1）对工程进行严格管理，如实行责任落实到具体个人制度，成立项目专家小组，进行每次大的决策，必须先由专家小组论证；

（2）项目实施过程中，业主方委托社会监理单位及政府代表全过程进行监督，规范其建设行为；

（3）防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析；

（4）避免自然风险的影响，结合工程所在地实际情况加强对关键点的控制。

2.诚信因素防范对策

面对的不同参建单位，应采取不同的措施对有可能出现诚信问题的关键点进行防范：

（1）面对设计单位，先进行建设方案的策划，提出可行的设计条件，作为合同的附属条件；项目施工图完成后，交图审中心进行全面审核，提升设计质量；施工招标之前，由业主、监理及相关使用单位先进行一次图纸会审，会审结果形成书面文件；施工单位进场后，参建单位再进行一次图纸会审；

（2）选择监理公司时，对该公司的管理水平与公司业绩作为重点考察；选监理工程师，对其人品及个人业绩作为重点考察，并注重该人的沟通、协调能力；与同一地区的监理单位及时进行技术交流，找出差距，提升管理水平；

（3）在思想上要重视项目，加强招标之前的资格预审，注重单位实体与业绩考察；业主方在预付款拨付时，要求承包商提供银行履约保函，防止转包或失信；

（4）面对材料设备供应商，注重考察关键设备在工厂的监制，供货商参与设备就位及调试，并与设备款支付挂钩。

3.商务合同风险防范对策

业主方在起草合同条款时，应精心起草，从源头上开始研究可能发生的风险，避免风险产生。

（1）对于编制好招标文件，施工招标前，可先确定监理单位，然后业主方、监理方及设计方一起研究招标文件的细节；

（2）规范付款程序，项目每一笔预付款先由承包方提出申请，附上完成的工程量报表，经监理审核，业主方代表把关，然后由业主方项目负责人审批；

（3）加强投资动态控制，实现项目预控，随时检查投资变化，随时检查承包方的施工进度和质量情况，并注重监理方的行为变化，提高合同的执行质量。

4.项目资金、质量和进度风险防范对策

资金、质量、进度三大风险一脉相承，资金风险是导致质量、进度风险的基础。为了确保项目能顺利实施，防止三大风险产生，可制定相应的对策：

（1）要抓好资金这一关键点，及时与政府部门沟通，保证工程款按时到位；成立工程款督察小组，对每一笔工程款支出严格审核等；

（2）业主方与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系等；对项目分部分项工程验收时，业主方及监理方、工程质量监督站、施工企业质检部门三方同时现场确认等；

（3）业主及监理单位要对施工单位的进度计划进行仔细审核，落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

5.安全风险防范对策及措施

（1）加强工人进行安全教育：对新进场的工人进行三级安全教育与进场安全技术教育，并在施工前对班组长进行安全技术交底，组织工人学习安全操作规程，工人每月进行安全教育。

（2）项目部每周组织班组长开安全例会，对每周的安全隐患进行分析和排出。

（3）定期对施工机械、安全防护用品进行安全检查和保养。

（4）建立社会监理和群众监督管理机制，发现风险因素立即提出并进行整改。